Техническое описание

Наименование модели:  R  560 CA6x4EHZ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип шасси

| Поколение | - P-, G- and R-series |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | - R |  |
| Рабочий объем двигателя | - 16 литров |  |
| Тип кабины | - CR |  |

Класс шасси

| Класс шасси | - C - строительный |  |
| --- | --- | --- |
| Класс эксплуатации | - E (особо тяжелый) |  |

Адаптация шасси

| Адаптация шасси | - седельный тягач |  |
| --- | --- | --- |

Колесная формула

| Колёсная формула | - 6x4 |  |
| --- | --- | --- |
| 6x4, 3-осное АТС с приводом на два задних моста. |
| 6x4. |

Высота шасси

| Высота шасси | - Высокая |  |
| --- | --- | --- |

ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие сведения

| Назначение | - Смешанные грузы (магистральные перевозки) |  |
| --- | --- | --- |
| Боковые габаритные огни | - установленные окончательно |  |
| Уровень наружного шума | - 80 dBA (в соотв. с дир. 70/157/EEC) |  |
| Ступенька на шасси слева | - одинарная |  |
| Цвет шасси | стандартный серый |  |
| Рулевое управление | - 1-контурное с гидравлическим усилителем |  |

Размеры шасси

| Ширина шасси | - 2600 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Колесная база | - 3100 mm |  |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи

| Аккумуляторные батареи | - 225 Ач |  |
| --- | --- | --- |
| Выключатель АКБ | - базовый |  |
| 1-полюсный выключатель «массы» двойного действия с рукояткой выключения на аккумуляторном ящике. Главный рубильник разъединяет цепь одного из выводов аккумулятора и таким путём весь автомобиль будет обесточен за исключением тахографа. Отвечает более простым требованиям ADR. |
| Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, техобслуживание. |
| Тип выключателя АКБ | - двойной слева на шасси |  |
| Расположение АКБ | - слева |  |

Генератор

| Генератор | - 100 A |  |
| --- | --- | --- |

БАМПЕР И ПРОТИВОПОДКАТНЫЕ БАРЬЕРЫ

Бампер

| Усиленный бампер | - с усиленным бампером |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение усиленного бампера - | - 50 мм |  |
| Высоко смонтированный бампер полностью из стали. Смонтирован на 50 мм перед передком автомобиля, чтобы защитить от повреждений. |
| Кабина с выступающим бампером на автомобилях с обычным радиатором. |
| Дополнительная буксировочная проушина в переднем бампере | - установленная в центре |  |

КРЫЛЬЯ и БРЫЗГОВИКИ

Передние крылья

| Исполнение передних крыльев | - из двух частей |  |
| --- | --- | --- |
| Резиновые брызговики передних колес | - с брызговиками |  |

Задние крылья

| Задние крылья | - с крыльями |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнение задних крыльев | - с высоким верхом |  |
| Материал задних брызговиков | - пластик |  |

НАГРУЗКИ и ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

| Тип передней подвески | - рессорная |  |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя) | - 7500 кг |  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось | - нормальной жесткости |  |
| Передняя подвеска, тип рессор | - 3x29, параболические |  |

Задняя подвеска

| Тип задней подвески | - рессорная |  |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | - 30 000 кг |  |
| Модель задней тележки | - BT300B |  |
| Задняя подвеска, тип рессор | - 8x30/90, многолистовые |  |
| Амортизаторы на задней оси | - с амортизаторами |  |

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливные баки

| Топливный бак, слева | - 400 литров, W алюминиевый |  |
| --- | --- | --- |
| Топливный бак, справа | - 300 литров, W алюминиевый |  |
| Подогреватель топлива | - с подогревателем |  |
| Подогрев системы SCR | - с подогревом |  |
| Запирающаяся крышка горловины топливного бака | - 2 штуки |  |
| Топливный фильтр-влагоотделитель (на шасси) | - фильтр-влагоотделитель с подогревом |  |
| С передней стороны аккумуляторного ящика |
| Расположение топливного бака | - нормальное |  |
| Крышка горловины топливного бака | - запирающаяся |  |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| Адаптация тормозной системы | - седельный тягач |  |
| --- | --- | --- |
| Категория тормозной системы | - E |  |
| Управление тормозами | - пневматическое |  |
| Управление тормозной системой/тип тормозных механизмов | - пневматическое/барабанные торомоза |  |
| ABS, (Антиблокировочная система тормозов) | - с ABS |  |
| Противобуксовочная система (ПБС) | - с ПБС |  |
| Traction Control – электронная противобуксовочная система для предупреждения пробуксовывания колёс при ускорении. Управление осуществляется выключателем на приборной панели. |
| Панель переключателей |
| Предохранительный клапан блокировки стояночных тормозных камер | - с клапаном |  |
| Тормозные накладки задние шириной 254 мм | - с накладками |  |
| Тип тормозных механизмов | - барабаны |  |
| Тип регулировки зазоров тормозных механизмов | - автоматическая |  |
| Тип тормозной камеры 2-ой задней оси | - с энергоаккумулятором |  |
| Рычаг управление парковочными тормозами | - с проверочным положением |  |
| Соединения с тормозной системой полуприцепа | - с соединением |  |
| APS компрессор | - с электронным управлением |  |

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУХОЗАБОРНИК/СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

| Воздухозаборник | - передний, зимний (нов.) |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты исполнения глушителя | - цилиндрический |  |
| Направление выхлопной трубы | - вертикальная выхлопная труба |  |
| Монтаж выполнен вдоль задней стенки кабины на правой стороне. |
| Отвод отработавших газов, направленный вверх. (04099) |
| Защита глушителя | - стандартная |  |
| Тепловая защита глушителя, вид: | - квадратная |  |
| Защитный фильтр для воздухозаборника | - с фильтром |  |
| Защитный чехол служит дополнительным фильтром, установленным внутри воздушного фильтра. |

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

| Управление вентилятором системы охлаждения двигателя | - электронное |  |
| --- | --- | --- |
| Количество лопастей вентилятора системы охлаждения двигателя | - 11 |  |
| Температура кристаллизации охлаждающей жидкости: | -40 градусов C |  |

ДВИГАТЕЛЬ

| Экологические нормы | - Euro 4 |  |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (модель) | - DC16 05 мощностью 560 л.с. |  |
| Дизельный двигатель, V8 Рабочий объем: 15,6 дм3 Макс. мощность при 1900 об/мин: 560 л. с. (412 кВт) Макс. крутящий момент при 1100-1400 об/мин: 2700 Нм Система впрыска: Насос-форсунка PDE |
| Двигатель V8. Скоростная характеристика двигателя DC16 05 |
| Система впрыска топлива | - насос-форсунки PDE |  |
| Топливо нагнетается в топливо распределительную рампу и далее из неё в насос-форсунку PDE. Давление топлива в форсунке нарастает под действием толкателей через ролик. Моментом впрыска топлива управляет электромагнитный клапан в насос-форсунке PDE. |
| Система впрыскивания с форсункой PDE. |
| Selective Catalytic Reduction (SCR) | - с SCR |  |
| Моторный тормоз | - с автоматическим и ручным управлением |  |
| Ограничитель белого дыма | - с ограничителем |  |
| Исполнение системы вентиляции картера двигателя | - открытая |  |
| Ограничитель скорости | - 85 км/ч (EU) |  |

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

| Коробка передач | - GRS905R |  |
| --- | --- | --- |
| 12-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, с двумя понижающими передачами, а также с двумя передачами заднего хода. |
| Тип коробки передач | - механическая |  |
| Гидравлический тормоз-замедлитель (Ретардер) | - ретардер Scania |  |
| Тип ретардера | R3500 |  |
| Система автоматического переключения передач Opticruise | - с Opticruise |  |
| Opticruise является автоматической системой переключения передач для механических коробок передач. |
| Описание функций управления Opticruise около руля. Размещение управления Opticruise около рулевого колеса. |
| Функция "Kickdown" | - с Kickdown |  |
| Режим "Power" | - с режимом |  |
| Охладитель масла коробки передач | - с охладителем |  |
| Для двигателей, часто работающих на большой частоте вращения коленвала в сочетании с низкими передачами, рекомендуется использовать охладитель масла коробки передач. |
| Принципиальная схема масляного радиатора. |
| Защита сцепления от перегрузки | - с защитой |  |
| Тип сцепления | - механическое |  |

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

| Главная передача | - RBP835 |  |
| --- | --- | --- |
| RBP835. |
| Главное передаточное число | 4,38 |  |
| Масляный фильтр редуктора заднего моста | - с фильтром |  |
| Блокировка дифференциала | - с блокировкой |  |
| Блокировка дифференциала и антипробуксовочная система - это функции, которыми оснащены подавляющее большинство строительных машин Scania. Все органы управления, относящиеся к проходимости - блокировка дифференциала, антипробуксовочная система и распределение нагрузки - объединены в одном модуле на приборной панели. |
| Блок управления, блокировка дифференциала, TC и распределение нагрузки. |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Седельный тягач)

Седельно-сцепное устройство

| Кронштейны седельного устройства | - с отверстиями (для возможности перемещения) |  |
| --- | --- | --- |
| Высота кронштейнов седельно-сцепного устройства | - 40 мм |  |
| Плита крепления седельно-сцепного устройства | - толщина 20 мм плоская рассчитанная на нагрузку 260kN |  |
| Седельно-сцепное устройство | - Jost JSK 38C-1 шкворень 3,5 дюйма, высота 1 400 мм |  |
| Позиция седельно-сцепного устройства | - 100 мм сзади относительно центра средней оси |  |
| Тип седельно-сцепного устройства | - фиксированное |  |

Дополнительное оборудование

| Фонарь освещения ССУ | - белый |  |
| --- | --- | --- |
| Переходной мостик | - одинарный |  |
| Защита задней кромки рамы | - с защитой |  |

Соединения с полуприцепом

| Тип разъемов для соединения с электросистемой полуприцепа | - 1x15- полюсный ISO 12098 |  |
| --- | --- | --- |
| Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа | - 15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных |  |
| Тип соединений с тормозной системой прицепа | - тип ISO |  |

КАБИНА

| Модель кабины | - CR19N (с нормальной высотой крыши) |  |
| --- | --- | --- |
| Длинная высокая кабина с двумя спальными местами с нормальной высотой потолка. Просторная кабина с низким плоским полом, обеспечивающим полную свободу перемещения в кабине и высоту потолка в середине 170 см. Широкие и удобные подножки упрощают посадку в кабину и выход из неё. |
| Потолочная полка в CR19N. Кабина со спальным местом серии R с нормальной высотой потолка. |
| Высота крыши кабины | - нормальная (N) |  |

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ

Сиденье водителя

| Сиденье водителя | - среднее на пневмоподвеске |  |
| --- | --- | --- |
| На пневмоподвеске с хорошими возможностями настройки. Сиденье можно наклонить, оно регулируемо в продольном направлении и по высоте. Оснащено регулируемой спинкой со встроенным подголовником, устройством скоростной продувки для быстрого выпуска воздуха, регулируемой поясничной поддержкой и местом для хранения вещей под сиденьем. |
| Сиденье Medium с трикотажем. |
| Регулируемый амортизатор сиденья водителя | - с амортизатором |  |
| Подогрев сиденья водителя | - с подогревом |  |
| Обивка сиденья водителя | - ткань |  |

Сиденье пассажира

| Сиденье пассажира | - складное (без подвески) |  |
| --- | --- | --- |
| Обивка сиденья пассажира | - ткань |  |
| Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности | - контрольная лампа + звуковой сигнал |  |

Внутреннее оборудование

| Обивка дверей | - тканевая |  |
| --- | --- | --- |
| Обивка боковых панелей/потолка | - ткань |  |
| Дополнительная теплоизоляция кабины | - с теплоизоляцией |  |
| Согласно этому выбору поставляется дополнительная изоляция в задней стенке, задней части боковых стенок и крыше. |
| Изоляция кабины со спальным местом серии R с нормальной высотой потолка. Изоляция кабины со спальным местом серии R с нормальной высотой потолка. |
| Занавески ветрового стекла и окон дверей | - с занавесками |  |
| Занавеска на заднее окно | - с занавеской |  |
| Боковой солнцезащитный козырек | - со стороны водителя |  |
| Боковой противосолнечный козырек со стороны водителя | - складной |  |
| Защитные коврики на пол | - резиновые |  |
| Центральный коврик на пол | - тканевый (серый) |  |

Оборудование для отдыха

| Нижнее спальное место и материал каркаса | - со спальным местом на пластиковом каркасе |  |
| --- | --- | --- |
| Общая ширина нижнего спального места | - шириной 800мм |  |
| Верхнее спальное место | - шириной 600мм |  |
| Страховочная сетка спального места | - с сеткой |  |

Освещение

| Настройка фар | - для правостороннего движения |  |
| --- | --- | --- |
| Тип головных ламп | - H4 (24 В) |  |
| Защита фар | - с защитой |  |
| Фары имеют защиту в виде стальной решетки. |
| Защита фар, железная решётка предохраняет фару. |
| Корректор уровня фар | - с корректором |  |
| Задний противотуманный фонарь | - с фонарем |  |
| Передние габаритные фонари | - белые |  |
| Знак автопоезда | - оранжевый (с выключателем) |  |
| Рабочий свет | - подготовка |  |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | - подготовка под установку |  |
| Внутреннее освещение кабины | - базовое с фоновой подсветкой |  |
| Лампа для чтения у нижнего спального места | - справа |  |
| Освещение ступеней | - с подсветкой |  |

Места для хранения

| Исполнение передней панели со стороны пассажира | - лоток для документов (с крышкой) |  |
| --- | --- | --- |
| Ящик под спальным местом | - выдвижной |  |
| Карманы в дверях | - с карманами |  |
| Места для хранения в боковых стенках кабины | - слева |  |
| Наружный вещевой ящик | - со стороны водителя |  |
| Большая крышка в стенке кабины на стороне водителя даёт снаружи доступ к нише для хранения вещей под спальной полкой. |
| Наружная крышка места для хранения, открыта |

Климатическая система

| Управления отопителем | - электронная система управления отопителем |  |
| --- | --- | --- |
| Полностью автоматическая система поддержания микроклимата, регулирующая температуру и управляющая вентилятором, а также распределяющая воздух оптимальным образом. Производится только настройка на желаемую температуру. |
| Автоматическая система поддержания микроклимата Воздухообмен в кабине. . |
| Кондиционер | - с кондиционером |  |
| Автономный отопитель | - отопитель кабины и двигателя, 'мокрый' |  |
| Отопитель типа вода-воздух мощностью 9,5 кВт служит для обогрева кабины и двигателя. |

Рулевое колесо

| Рулевое колесо | - базовое |  |
| --- | --- | --- |
| Регулировка рулевого колеса | - с регулировкой |  |

Приборы

| Панель приборов | - короткая |  |
| --- | --- | --- |
| Отделка панели приборов | - улучшенная |  |
| Комбинация приборов | с цветным дисплеем, (км/ч) |  |
| Информация о надстройке в бортовом компьютере - | - да |  |
| Цвет панели приборов | - серый |  |
| Цвет нижней части панели приборов | - серый |  |
| Указатель давления воздуха | - метрический (бар.) |  |
| Тахограф | - 1-дневный VDO |  |
| Клавиши управления круиз-контролем | - на рулевом колесе |  |

Средства связи

| Магнитола | Среднего класса |  |
| --- | --- | --- |
| Радиоприемник полностью встроен в приборную доску, аккуратно вписываясь в её контуры. В радиоприемник встроены проигрыватель компакт-дисков и плеер MP3. |
| Подготовка под установку ГД-рации | - с подготовкой |  |
| Гнездо 12В в панели приборов | - с гнездом |  |
| Подготовка для FMS | Gateway (interface) |  |

Звуковые сигналы

| Звуковой сигнал | - пневматический |  |
| --- | --- | --- |

Дополнительное внешнее оборудование

| Подвеска кабины | - пневматическая в 4-х точках |  |
| --- | --- | --- |
| Со встроенными амортизаторами и регулированием уровня. |
| Пневмобаллон для пневматической подвески. 4-точечная подвеска кабины – пневматическая. |
| Стабилизатор кабины | - повышенной жесткости |  |
| Люк в крыше | - с ручным управлением |  |
| Сетка против насекомых | - с сеткой |  |
| Центральный замок и сигнализация | - центральный замок с ручным управлением |  |
| Количество ключей/брелоков | - два |  |
| Передняя подножка, складная | - с подножкой |  |

Остекление

| Ветровое стекло | - стандартное |  |
| --- | --- | --- |
| Окно заднее | - с окном |  |
| Окно задней стенки кабины оснащено закалённым стеклом. В кабине будет светлее и создастся ощущение большего простора. |
| Остекление окон дверей | - одинарное |  |
| Стеклоподъемники | - с электроприводом со стороны водителя и пассажира |  |

Зеркала

| Зеркала заднего вида | - c обтекателями |  |
| --- | --- | --- |
| Электрообогрев зеркал заднего вида | - с обогревом |  |
| Широкоугольное зеркало заднего вида | - с 2-х сторон |  |
| Зеркало ближнего вида | - с зеркалом |  |
| Зеркало переднего вида | - с зеркалом |  |

Цвет кабины

| Категория цвета кабины | - category 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет облицовки радиатора | - черный (глянцевый) |  |
| Цвет кабины - | Blue Pacific – Темно синий |  |

Оборудование для обеспечения безопасности

| Знак аварийной остановки | - 2 штуки |  |
| --- | --- | --- |
| Запирающаяся облицовка радиатора | - запирающаяся |  |

ПОСТАВКА

| Инструкция по эксплуатации на | русском языке |  |
| --- | --- | --- |

КОЛЕСА

Диски

| Количество дисков, передняя ось (оси) - | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Размер и материал колесных дисков передней оси (осей) - | 8.5-20 disc |  |
| Количество дисков на 1-ой задней оси - | 4 |  |
| Размер и материал колесных дисков 1-ой задней оси - | 8.5-20 disc |  |
| Количество дисков на 2-ой задней оси - | 4 |  |
| Размер и материал колесных дисков 2-ой задней оси - | 8.5-20 disc |  |
| Количество запасных дисков | 1 |  |
| Диск запасной | 8.5-20 disc |  |

Дополнительное колесное оборудование

| Декоративные колпаки колес | - нержавеющая сталь |  |
| --- | --- | --- |
| Шланг для накачки шин | - 20-и метровый |  |
| Домкрат | - с домкратом |  |

Шины

| Количество шин, передняя ось (оси) - | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Количество шин на 1-ой задней оси - | 4 |  |
| Количество шин на 2-ой задней оси - | 4 |  |
| Количество запасных шин - | 1 |  |
| Размер шин передней оси | - 12.00 R20 |  |
| Размер шин на 1-ой задней оси | - 12.00 R20 |  |
| Размер шин на 2-ой задней оси | - 12.00 R20 |  |
| Размер запасной шины | - 12.00 R20 |  |
| Шины, производитель | - Goodyear |  |
| Шины, передняя ось - область применения | - Строительство |  |
| Модель шин, передняя ось | 12.00R20 Construction Steer Goodyear |  |
| Модель шин, задняя ось | 12.00R20 Construction Drive Goodyear |  |
| Модель шин, поддерживающая ось | 12.00R20 Construction Drive Goodyear |  |
| Модель шин, запасное колесо | 12.00R20 Construction Steer Goodyear |  |